## Slide 1: sériová komunikace
UART

## Slide 2: Sériová komunikace
Přenos dat po sériové lince ve formě jednotlivých bitů, které jsou posílány postupně jeden za druhým.
Základní druhy sběrnic pro sériovou komunikaci:
  UART, I2C, RS232, USB, Ethernet, SPI, ...
Rozdělujeme na tři druhy (směry) přenosu
Může být synchronní a asynchronní.

## Slide 3: UART
UART = Universal Asynchronous Receiver – Transmitter
Asynchronní sběrnice
Přenos oběma směry naráz = full-duplex
Rychlost přenosu musí být stejná na obou zařízeních
  Baudová rychlost (1 baud = 1 bit/s)

## Slide 4: UART – Formát datového balíčku
Datový balíček = zpráva, kterou chceme poslat (např. char)
1 char = 1 byte = 8 bitů
Datový balíček obsahuje:
  Start/Stop bit
  Datové bity
  Paritní bit (nepovinný) (např.: Arduino má v základu paritu vypnutou)

## Slide 5: UART – LSB a MSB
Při odesílání datového balíčku se vždy otáčí pořadí bitů, tak aby ten nejdůležitější bit (MSB) byl na konci celého balíčku a zamezilo se tak největším chybám.
LSB = least significant bit
MSB = most significant bit

## Slide 6: Paritní bit
Slouží ke kontrole zda je přijatý datový balíček správný.
Řídí se počtem jedniček v datovém balíčku:
  Sudá parita (počet jedniček je sudý) (např. pro 10110011 doplní nakonec 1, aby celkový počet jedniček byl sudý -> viz. níže)
  Lichá parita (počet jedniček je lichý)
Obě strany se musí předem domluvit jakou paritu budou používat.

## Slide 7: Pomůcka pro určení paritního bitu
Copyright © from Petr Haken (4EA s1 2020/21)

## Slide 8: ASCII
Pro převádění písmen na binární kód využíváme ASCII tabulku.

## Slide 9
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Start bit
Stop bit