## Slide 1: Obsah
WAGO Celosvětově a ČR
O WAGO-I/O-SYSTEM
Hardware
Software
  e!COCKPIT funkce
  Založení projektu
  Přehled prostředí
  Konfigurace
  I/O-CHECK
Programování
Datové typy a proměnné
Knihovny
Příloha

## Slide 2: e!COCKPIT funkce
Konfigurace | “I/O-CHECK”
Programování | Vizualizace

## Slide 3: Spuštění e!Cockpit
informace o licenci
jméno zákazníka
demo + zbývající počet dní

## Slide 4: Založení projektu
Je možné vytvořit prázdný projekt nebo projekt s profilem zařízení řady 750

## Slide 5: Založení projektu
Prázdný projekt:
Výhodné pro online vyčtení zařízení nebo více zařízení v projektu
Profil zařízení řady 750:
Výhodné pro offline konfiguraci

## Slide 6: Vložení licence
Objednací číslo
2759-0101/111x-xxxx
Popis licence
Starter kit, Workstation, Site,…
Stav
Activated, blocked, deleted, …
Licenční klíč
HQH7S-…-HQMHQ
Sériové číslo
interní
Jméno zákazníka
MAC adresa
Identifikátor hardware

## Slide 7: Aktualizační server
Přehled aktualizací
Kontrola aktualizací
Instalace / odebrání
Aktualizace: prostředí
      knihoven
      profilů zařízení
      ovladačů
      …

## Slide 8: Sekce konfigurace hardware
Vytvoření sestavy
Konfigurace PLC a IO modulů
Pojmenování kanálů IO modulů
Síťová komunikace
IO-Check - signálové testy
PŘEHLED JEDNOTEK
KATALOG MODULŮ
ADRESACE MODULŮ

## Slide 9: Sekce programování
Tvorba a ladění programu
Knihovny
Vizualizace
Task system
Alarmy
Text listy, lokalizace
GLOBÁLNÍ SEKCE
JEDNOTLIVÉ JEDNOTKY
DEKLARACE
PROMĚNNÝCH
KÓD

## Slide 10: Pop-up přehled
Spojení s e!COCKPIT
Informace o typu
Název zařízení
Režim PLC
Stav vnitřní sběrnice (K-Bus)
Stav komunikačních sběrnic

## Slide 11: Pop-up přehled
SIMULACE
CONTROL
MODE
ONLINE
+
STOP
ONLINE
+
RUN

## Slide 12: Vytvoření hw konfigurace
2x ETHERNET
PROFIBUS
CAN
RS-232 / RS-485
IO MODULY
KONFIGURACE
RS-232 / RS-485
CAN
RTD, AI, AO moduly
Stepper moduly
FIRMWARE
Notes: IP adresa, Modbus ID, CAN ID, Profibus ID, Baud rate, parita, …

## Slide 13: Vytvoření hw konfigurace
NAČTENÍ ZAŘÍZENÍ
(online)
    Automaticky
    Všechna dostupná zařízení
    IO moduly včetně konfigurace
    Musí být k dispozici
RUČNÍ SESTAVENÍ
(offline)
    Možnost filtrovat dle obj. čísla
    Povědomí o modulech
    Pořadí modulů
    Ručně konfigurovat
    Verze firmware
IMPORT
(offline)
    Již hotové
    Možná nutnost doladit
    Ručně konfigurovat
    Omezení na jednu sestavu
    http://configurator.wago.com
Notes: Ukázat ručně i načtením.
Ručně = filtrování katalogu
Načtením = postup nastavení připojení

## Slide 14: Vytvoření hw konfigurace
Nastavit síťový adaptér v počítači
Zvolit správný typ komunikace
[Ethernet / Servisní kabel]
Nastavit rozsah adres pro skenování
Spustit skenování
Vybrat jednotky a přidat
[Accept selection (incl. modules) / Accept all (incl. modules)]

## Slide 15: IO-Check
Interaktivní přehled IO modulů pro kontrolu zapojení, signálové zkoušky atp.
Možnost používat značky
Monitorovací mód pro sledování signálů
Ovládací mód pro povelování modulů „natvrdo“
Notes: * UKÁZKA

## Slide 16: e!Cockpit Adresace Modulů
Při konfiguraci stanice se každý modul registruje a přiděluje se mu Slot Index (není nikde vidět, je daný pozicí modulu)
PLC tedy komunikuje s modulem na základě Slot Index, nezávisle na ostatních modulech (typech)
Na IO moduly nelze přímo přistupovat přes Modbus

## Slide 17: e!Cockpit Adresace Modulů
Každý vstup/výstup lze pojmenovat samostatně
Digitální vstupy lze pojmenovat i jako celý Byte nebo Word
Digitální výstupy lze pojmenovat pouze samostatně nebo jako celý Byte nebo Word
Lze použít i absolutní adresy %IB10 nebo %IX10.x (tyto adresy se nemění, pokud přidáváte další karty)

## Slide 18: e!Cockpit Adresace Modulů
Rozdílná konfigurace modulů
Indikace chyby
PLC nejde do RUN
Bez indikace chyby
PLC jde do RUN
Karty ve shodných slotech - fungují

## Slide 19: e!Cockpit Adresace Modulů
Existující systém

## Slide 20: e!Cockpit Adresace Modulů
Chybný modul ve slotu 3

## Slide 21: e!Cockpit Adresace Modulů
Přidané moduly na konec sestavy

## Slide 22: e!Cockpit Adresace Modulů
Výhoda konfigurace karet v e!Cockpitu
Automatické přiřazení Index Slotu
Přiřazení IO adres (%I, %Q)
Automaticky vloží potřebné knihovny, pro komunikaci s modulem (platí pro komplexní karty – RS232/485, DALI, KNX, 3fáz….)

## Slide 23: e!Cockpit Adresace Modulů
Příklad
Modul: 3 fázový 750-495
Knihovna: WagoSysModule_75x_49x
FB: FbModule_75x_495

## Slide 24: Adresace portů
COM1
COM0
Modem
COM2 ... COMx
COM0 = servisní port
COM1 = onboard RS-232 / RS-485 port
COMx = např. sériová karta 750-652
Modem = onboard GSM modem na 750-8207

## Slide 25: Adresace portů
COM0 = servisní port
COM1 = onboard RS-232 / RS-485 port
COMx = např. sériová karta 750-652
Modem = onboard GSM modem na 750-8207

## Slide 26: Modbus adresy
Na rozdíl od Codesys2 přístup na Modbus registry stylem %MW12288 již není možný.

## Slide 27: Konfigurace zařízení – Programování
Mezi sekcí konfigurace zařízení a sekcí programování se lze přepínat s pomocí tlačítek v levé části okna
Device Structure
Program Structure

## Slide 28: Alternativní zobrazení konfigurace zařízení
Grafické
zobrazení
Tabulkové zobrazení

## Slide 29: Proces konfigurace v e!COCKPIT
Konfigurace sítě
Konfigurace zařízení
Online Offline
Konfigurace modulů
Konfigurace proměnných
Konfigurace
Síť
Proměnné
Online
Zařízení
Moduly
Offline
Zařízení
Moduly

## Slide 30: Síťová konfigurace
Změna nastavené síťového rozhraní na základě IP adresy zařízení

## Slide 31: Online konfigurace zařízení
Vyčtení zařízení
Rozeznaná nová zařízení
Známá nakonfigurovaná zařízení
Dvě možnosti

## Slide 32: Konfigurace modulů
Skenování zařízení  skenování modulů

## Slide 33: Online konfigurace zařízení
Zobrazení
Grafické zobrazení
Tabulkové zařízení

## Slide 34: Offline konfigurace zařízení
Vložení zařízení z produktového katalogu

## Slide 35: Offline konfigurace zařízení
První možnost: vložení komunikačních parametrů
Jestliže jsou komunikační parametry nastaveny správně, lze vyčíst nastavení s pomocí Ethernet Settings.

## Slide 36: Offline konfigurace zařízení
Druhá možnost: vložení komunikačních parametrů
Menu Device Addressing

## Slide 37: Offline konfigurace zařízení
Vložení modulů z produktového katalogu

## Slide 38: Konfigurace proměnných
move up

## Slide 39: Konfigurace proměnných
Zapsat názvy proměnných pro jednotlivé kanály vstupů a výstupů
Binární vstupy mohou být adresovány zároveň po wordech i bitově
Binární výstupy pouze jedním z těchto způsobů

## Slide 40: Konfigurace proměnných
%IB0
IB1
IW1
IB6
IW4
V důsledku překryvu %IB a %IW sekcí není tento způsob adresování doporučen.
Absolutní adresy %I, %Q se mohou měnit v důsledku dodatečného rozšíření konfigurace
Příklad absolutního adresování process image %I, %Q
Byte | Word
%IB0 Koppler %IW0 | 
%IB1Digitalmodul1 | 
%IB2 | %IW1Analogmodul1_1
%IB3 | 
%IB4 | %IW2 Analogmodul1_2
%IB5 | 
%IB6 Digitalmodul2 | %IW3
%IB7 (leer) | 
%IB8 | %IW4 Analogmodul2_1
%IB9 | 
%IB10 | %IW5 Analogmodul 2_1
%IB11 | 

## Slide 41: Jednoduchý program
Otevřít Program structure

## Slide 42: Jednoduchý program
Kliknout na PLC_PRG, stisknout klávesu F2 pro přístup ke konfigurovaným proměnným

## Slide 43: Jednoduchý program
Připojení k procesoru a spuštění programu

## Slide 44: Konfigurace modulů
U některých modulů je další nastavení dostupné v záložce Settings (např. 750-464)

## Slide 45: I/O-CHECK
I/O-CHECK bez Control Mode: lze číst stavy vstupů
I/O-CHECK v Control Mode: lze číst stavy vstupů a povelovat výstupy
Control Mode lze spustit pouze v režimu procesoru STOP

## Slide 46: I/O-CHECK
Jak vyčíst vstupy a povelovat výstupy
Control Mode v e!COCKPIT je indikován oranžovou barvou
I/O-CHECK v Control Mode
Nastavení výstupů I/O-CHECK po kliknutí na symbol LED