## Slide 1: Obsah
WAGO
WAGO-I/O-SYSTEM
  e!Cockpit
  IEC 61131
  Výhody WAGO PLC
Hardware
Software
Programování
Datové typy & Proměnné
Knihovny
Přílohy

## Slide 2: Historie
Programmable Logic Controllers / Programovatelné řídicí automaty
1965-1970 V USA automobilový průmysl povzbudil vývoj nového typu řízení pro výrobní linky. (PLC − Programmable Logic Controllers)
Začátek 1974 Tyto regulátory se začaly používat v Německu
1983 DIN 19239
1993 DIN IEC 61131-3
Dnes Velký výběr výrobců. IEC 61131 obsahuje definice požadavků na moderní PLC systémy s cílem vyvrátit jazykovou nekompatibilitu a zajistit jednotnou programovou strukturu nezávislou na programovacích systémech.

## Slide 3: Co je e!Cockpit
Nové vývojové prostředí pro procesorové jednotky WAGO.
Komplexní nástroj pokrývající veškeré úkony spojené s hardwarovou konfigurací, programováním, přípravou vizualizace i finálním oživováním.
Na základech platformy CODESYS 3 od společnosti 3S.
Spousta vylepšení včetně přívětivého uživatelského rozhraní, moderní vizualizace, podpory rozsáhlých projektů, přepracovaných knihoven, atd.

## Slide 4: e!Cockpit
Několik nástrojů v jednom prostředí
Podpora rozsáhlých projektů
Konfigurační průvodci
Zanesení základních mechanismů objektově orientovaného programovaní
Vylepšená vizualizace kompatibilní napříč platformami
Aktualizační server
Návaznost na projekční software

## Slide 5: IEC 61131-3 − Jazyky
SFC (Sequential Function Chart)
LD (Ladder Diagram)
ST (Structured Text)
IL (Instruction List)
FUP (Function Block Diagram)
CFC (Continuos Function Chart)
Notes: English |  | German |  | 
abbr. | Designation | abbr. | Designation | Remarks
IL | Instruction List | AWL | Instruction List | Comparable to the assembler
LD | Ladder Diagram | KOP | Ladder Diagram | Comparable to a circuit diagram (in exploded view) that has been rotated 90°.
FBD | Function Block Diagram | FBS (FUP) | Function Block Language | In part (in particular for Siemens STEP 7) also known as LD (Logic Diagram).
SFC | Sequential Function Chart | AS | Sequential Function Chart | A type of status diagram in STEP 7 known as S7 GRAPH. The IEC 61131-3: 2003 sees the SFC as an evolution of GRAFCET according to EN 60848.
ST | Structured Text | ST | Structured Text | Derivation of the high level language PASCAL, designated as SCL (Structured Control Language) for STEP 7.
CFC | Continuous Function Chart (Only mentioned in IEC 61131-3) | CFC | Continuous Function Chart | In CFC, the Function Blocks (which are identical with those in FBD) are freely positioned.

## Slide 6: Konfigurace namísto programování
Knihovny

## Slide 7: Řídicí systémy
e!COCKPIT podporuje procesory rodiny PFC
Programování dle normy IEC 61131-3
PFC200 750-8202
PFC200 750-8206
PFC100 750-8102

## Slide 8
Čas jednoho PLC cyklu záleží na procesoru a délce programu.
Časová reakce – PLC Cyklus
PLC Cyklus
Doba cyklu
Input (čtení process image)
Output (zápis process image)
Processing (run the program)
Notes: Like most PLCs, a WAGO controller also functions using the IPO principle. It has an input part, a processing part and an output part.
The data from connected sensors and actuators are connected to the controller using input/output devices.
The controller functions cyclically: It reads the values of all the inputs at the beginning of a cycle (“read process image” is also used in conjunction with this).
Afterwards, all program instructions are (sequentially) processed and the assigned outputs are written at the end of the cycle into the output components.
To optimize processing, reading and writing the process data, is carried out in one step at the beginning of the cycle.

## Slide 9: Výhody
Zvýšená dostupnost systému díky modularitě
Bezpečný a definovatelný stav při výpadku sítě
Pokročilé možnosti diagnostiky
Propojte data v reálném čase „Real-Time“ a IT aplikace
Podporuje protokoly jako:
  HTTP, SNTP, SNMP, FTP

## Slide 10: Výhody
Malé řídicí systémy, decentralizované systémy, nebo “stand alone”
ELEKTRICKÁ ENERGIE
PLYN
VODA
TEPLO
Ethernet
WAGO lokální řízení & komunikační rozhraní = Gateway
Knihovny pro průmysl, procesní techniku, budovy
e!COCKPIT
Programování dle standardu IEC 61131
Řešení decetralizovaného systému

## Slide 11
Decentralizované řízení se síťovými automaty
Výhody

## Slide 12: Demoverze
Volně dostupné demo ke stažení na webových stránkách:
www.wago.com/ecockpit
Plná funkčnost po dobu 30 dní.
Možnost prodloužit o dalších 30.
30 dní
na vyzkoušení!
Notes: Simulační mód

## Slide 13: Licencování
Licence vázána na počítač
Zadávaná formou licenčního klíče (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX)
Elektronický přístup umožňuje snadnou a rychlou distribuci
Varianty licencí
└ standardní: Balíček 2 / 5 / 10 / 15 / 20 licenčních klíčů
└ hromadné: Balíček ᴑᴑ licencí pro firmu na jedné adrese (site)
Balíček ᴑᴑ licencí pro firmu s možností pro případy prodeje zařízení s instalovaným e!COCKPIT (buy-out)
└ speciální: 1 licenční klíč v rámci Starterkitu

## Slide 14: Starterkit
Součástí plnohodnotné sady je:
Procesorový modul PFC100
DI / DO moduly
Síťový zdroj 24V
Licence e!COCKPIT pro jeden počítač
Simulátor DI
Servisní USB kabel
Paměťová uSD karta
Kabeláž a nástroje
Obj.č. 8003-0099/750-8100
e!COCKPIT
18.990,-
Notes: Ideální pro první krůčky