## Slide 1: Obsah
WAGO Celosvětově a ČR
WAGO-I/O-SYSTEM
Hardware
Software
Programování
Datové typy a proměnné
Knihovny
  Vytvoření knihovny
  Nastavení projektu
  Instalace knihovny
  Použití knihovny
Příloha

## Slide 2: Knihovny
Knihovny CODESYS 2.3
Knihovny e!COCKPIT

## Slide 3: Knihovny e!COCKPIT

## Slide 4: Přidání knihovny
Notes: In der vierten Karteikarte „Ressourcen“ befindet sich der Bibliotheksverwalter.
Über rechte Maus „Weitere Bibliothek …“ oder im Menü „Einfügen“ => „Weitere Bibliothek“ lassen sich Sammlungen von Funktionsbausteinen (das verbirgt sich hinter den Bibliotheken) dem Projekt hinzufügen.

## Slide 5: Vytvoření knihovny
Doporučení:
Organizujte knihovnu jednotnou strukturou
Pokud otevřete standardní knihovnu, můžete rovnou editovat adresářovou strukturu.
Nebo můžete vytvořit novou knihovnu a kopírovat již naprogramované struktury Copy/Paste mezi dvěma otevřenými projekty.

## Slide 6: Vytvoření knihovny
Přidejte POU, např. FUNCTION_BLOCK fbBlinker
Přesuňte všechny POU do vhodných adresářů
Otevřete Library Manager a přidejte potřebné knihovny

## Slide 7: Vytvoření knihovny
Napište váš FB

## Slide 8: Zkontrolujte syntaxi
Nikdy neukládejte knihovnu s chybami

## Slide 9: Zkontrolujte knihovnu
Pokud chcete zkontrolovat FB, použijte ji v programu.

## Slide 10: Uložte knihovnu
Po otestování vymažte všechny zařízení
Uložte jako - Save as: název + verze knihovny
e.g. BlinkerV1_0_0_0.library
Doporučení:
V1. <Podverze>. <Oprava>. <Verze opravy>
Podverze = lib nekompatibilní, Interface nekompatibilní
Oprava = lib nekompatibilní, Interface kompatibilní
Patch = kompatibilní modifikace

## Slide 11: Nastavení projektu
Otevřete Project settings
Editujte Project settings
Project Information je nutné pro uložení do depozitáře knihoven!
Released – povoluje ochranu zápisu do knihovny (Read only)
Vymažte Library Categories, nebo vytvořte vlastní

## Slide 12: Projekt Informace
Zvolte Placeholder ve vlastnostech
Zvolte Modify

## Slide 13: Instalace knihovny
Import/export
    Save as compiled library
    Save and install in library repository
    Compile and save vytvoří zkompilovanou verzi knihovny , která nelze již měnit.
    Save in library repository nainstaluje knihovnu do depozitáře

## Slide 14: Instalace knihovny
Alternativa: Create/open jakýkoliv projekt a otevřete Library Manager.
Install
Select a library

## Slide 15: Použití knihovny
Vaše knihovny jsou uloženy v „Miscellaneous“
Add library
Zvolte vaší knihovnu

## Slide 16: Použití knihovny
Library Manager Projekt Information
Name = Title
Namespace = Default Namespace
Version = Effektiv Version
Název knihovny je zobrazen ve struktuře knihovny

## Slide 17: Knihovny s FB a a vizualizací
Vytvořte vizualizaci a přesuňte jí do složky “30 Visualization”

## Slide 18: Knihovny s FB a a vizualizací
Display the interface editor
Nadeklarujte FB
Každý element musí mít Each element must be a Variable of the InterfaceVisu.

## Slide 19: Knihovny s FB a a vizualizací
F2 = Input Assistant
  Zvolte FB z knihovny
Nadeklarujte FB v programu

## Slide 20: Knihovny s FB a a vizualizací
Přidejte vizualizaci
Zvolte Visu element
Klikněte na References
Nalinkujte InterfaceVisu s FB
Finish